## Slide 1: 雲端運算與網路期末作業

## Slide 2: Outline
30% - Spanning Tree Protocol (STP)
35% - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
35% - Open Shortest Path First (OSPF)

## Slide 3: Spanning Tree Protocol (STP)
請你寫一個程式模擬一台運作STP的switch
  一開始switch會認為自己是一台root switch而發送Hello message給周圍的switches
  當他收到一個BPDU包含較低priority或相同priority但較小ID的root switch時，會更新自己的資訊
  當資訊更新後，會送更新後的資訊給周圍的switches
  假如不需要更新資訊，會忽視這個BPDU
  當收發資訊結束後，印出這台switch的資訊

## Slide 4: Spanning Tree Protocol (STP)
路徑的cost依照link的頻寬對照附上的表格而定，例：頻寬45Mbps，對應到的cost為39
root switch的選舉依照以下順序：
  先比較priority，較小者贏
  priority相同的情況，比switch ID，較小者贏

## Slide 5: Spanning Tree Protocol (STP)
關於root port的選擇請參照以下規則：
  當有多個switch傳來同個root bridge的BPDU時，須選擇cost最低的那個作為你的root port
  例：A switch過來的root cost為18（含到你這裡的cost）、B switch過來的root cost為12，必須更新root port為B switch
  當cost相等時，須選擇switch ID最小者為root port
  例：switch 1的root為switch 3，root cost為4，而你原本的root比switch 3的優先級要低，則你須修改root為switch 3、root port連到switch 1
  接著收到switch 2的root也為switch 3，root cost也是4，頻寬也一樣，則此時須修改root port連到switch 2

## Slide 6: Spanning Tree Protocol (STP)
Input:
  line 1, 2: 這台switch的ID及priority
  line 3: 一個整數n代表接下來會收到幾筆BPDU
  next 6*n lines包含一筆BPDU，指出送來BPDU的switch的資料:
    line1: (送來BPDU的) switch ID
    line2: switch priority
    line3: root switch
    line4: priority of root switch
    line5: cost to root bridge
    line6: 送來BPDU的這條link的頻寬 (Mbps)

## Slide 7: Spanning Tree Protocol (STP)
Output:
  line 1: “Hello”
  依照每一組BPDU，需要印出：
    假如有更新：新的Cost是多少及”Hello”
    假如沒更新：”Ignore”
  之後印出switch的資訊，包含：
    ID
    Priority
    RootID
    RootPriority
    RootPortTo // 到Root的那個Port是傳到哪一台switch
    Cost // cost to root bridge

## Slide 8: Spanning Tree Protocol (STP)
Example input:
  50 // ID
  32768 // priority
  2 // n
    30 // ID
    32768 // priority
    18 // root ID
    4096 // root priority
    4 // cost to root
    100 // bandwidth
    1
    32768
    11 // root ID
    8192 // root priority
    4 // cost to root
    1000
Example output:
  Hello
  NewCost: 23, Hello
  Ignore
  ID:50
  Priority:32768
  RootID:18
  RootPriority:4096
  RootPortTo:30
  Cost:23

## Slide 9: Spanning Tree Protocol (STP)

## Slide 10: Spanning Tree Protocol (STP)
Note:
  假如root bridge就是自己，RootPortTo為-1

## Slide 11: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
請你寫一個程式模擬一台運作EIGRP的switch
  一開始switch會發送Hello message給周圍的switch建立連線
  Switch會收到來自其他相鄰switches的EIGRP封包
  根據EIGRP封包的內容，switch判斷自己的資訊是否有需要更新
  當資訊更新後，會送更新後的資訊給周圍的switches
  根據EIGRP的內容，switch判斷送來EIGRP的鄰居是否需要更新
  假如需要，回傳一個UPDATE給該鄰居
  收發資訊結束後，印出這台switch的資訊

## Slide 12: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Input:
  line 1: 這台switch的ID
  line 2: 一個整數n代表這台switch有多少條link
  next n lines: 兩個整數p, q
    p為link另一端的switch，q為到他的cost
  line 3+n: 一個整數m代表會收到幾個EIGRP
  接下來m次
    line 1: 送來EIGRP的switch ID
    line 2: 一個整數k指出這台switch有多少條路由 (Advertised Distance)
    next k line: 兩個整數r, s
      r為目標的switch，s為到該目標的cost

## Slide 13: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Output:
  line 1: “Hello”
  依照每一組EIGRP，需要印出：
    假如自己有更新：”Hello”
    假如對象需要更新：”Update”
    有更新且對象也需要更新：”Update Hello”
  之後印出switch的資訊，包含：
    ID
    paths
      每條path包含destination ID, next hop, cost
      依照destination ID來排序

## Slide 14: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Example input:
  50 // switch ID
  2 // n
    10 100 // neighborID cost
    12 25
  1 // m
    12 // receive from
    4 // k
      5 50 // ID cost
      10 200
      14 50
      50 25
Example output:
  Hello
  Update Hello
  Switch ID:50
  paths:
  ID:5, next hop:12, cost:75
  ID:10, next hop:10, cost:100
  ID:12, next hop:12, cost:25
  ID:14, next hop:12, cost:75
  ID:50, next hop:50, cost:0

## Slide 15: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Note:
  你可以假設傳來EIGRP的ID都包含在你的link中

## Slide 16: Open Shortest Path First (OSPF)
請你實作OSPF的模擬如下：
  網路上的拓樸對所有switches而言是已知的，他們共同擁有所有switch的link資訊
  根據所有switch的link資訊，switch可以算出自己到某個switch的最短路徑

## Slide 17: Open Shortest Path First (OSPF)
Input:
  line 1: 一個整數n代表這個拓樸中有多少switches
  接下來會有n組資料
    line 1: 這台switch的ID
    line 2: 一個整數m指出這台switch有多少個link
    next m lines: 兩個整數p代表連結另一端的switch、q指出這條link的cost
  最後一行有一個整數指出要進行模擬的switch ID
Output:
  對網路上的每一個節點，印出ID, next hop及cost

## Slide 18: Open Shortest Path First (OSPF)
Example input:
  4 // n
    11 // ID
    2 // m
      12 15 // destID cost
      14 3
    12
    2
      11 15
      13 6
    13
    2
      12 6
      14 5
    14
    2
      11 3
      13 5
  11 // 進行模擬的switch ID
Example output:
  ID:11, next hop:11, cost:0
  ID:12, next hop:14, cost:14
  ID:13, next hop:14, cost:8
  ID:14, next hop:14, cost:3

## Slide 19: Open Shortest Path First (OSPF)
Note:
  你可以假設所有交換器上對應的連結(11-12和12-11)不會有不相等的情形。
  output中，next hop有可能會有與測資不一致的情形，但cost一定會是一致的，以此為基準驗證答案即可。

## Slide 20: 注意事項
請製作File I/O，一次讀取同個資料夾內的五筆資料並寫出五筆資料。
Input檔案為：
  [STP/EIGRP/OSPF]_in_[1/2/3/4/5].txt
Output檔案為：
  [STP/EIGRP/OSPF]_out_[1/2/3/4/5].txt

## Slide 21: 注意事項
在所有的題目中，switches的ID為1~65535
測資保證任意一組switches都有路徑可以抵達(即畫出來的graph不會產生兩個以上的component)
EIGRP及OSPF中，假如出現cost相等的路徑，從中選擇一條印出即可。
題目配分如下：
  STP – 30%
  EIGRP – 35%
  OSPF – 35%

## Slide 22: 注意事項
限制使用語言：C++, JAVA
把你寫的所有code都壓成壓縮檔內並上傳iLearning
  壓縮檔名: [學號]_[姓名]_Final.zip // 7z or rar
  code檔名: [學號]_[姓名]_[STP/EIGRP/OSPF].cpp
  假如有任何其他的注意事項，寫在readme.txt告訴我
繳交期限：2021/12/28 上午11:59